РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2008 г. N 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ

КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и постановлением Администрации Костромской области от 22 октября 2007 года N 246-а "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области", руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:

1. Утвердить Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Костромы от 09.04.1997 N 1139 "Об утверждении "Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Костромы".

2.2. постановление Администрации города Костромы от 14.09.1998 N 3406 "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых предприятиями и организациями в системы канализации г. Костромы".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костромы

И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА

Приложение

к постановлению

Главы города Костромы

от 20.02.2008 N 256

Условия

приема загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентами в системы канализации города Костромы

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

1. Общая часть

1.1. Настоящие Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы (в дальнейшем - Условия), разработаны в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 и постановлением Администрации Костромской области от 22 октября 2007 года N 246-а "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области", и устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов с учетом сточных вод субабонентов (в дальнейшем - сточных вод абонентов), принимаемых в системы канализации организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города Костромы, в целях:

1.2.1. предупреждения загрязнения водных объектов;

1.2.2. обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования; нарушения технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ.

1.3. Настоящие Условия определены исходя из нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ на выпусках очистных сооружений систем канализации в Горьковское водохранилище, разрешенных и утвержденных Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Костромской области с учетом фактической или нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ для очистных сооружений биологической очистки.

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

1.4. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации города Костромы.

1.5. Под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.

1.6. Организации водопроводно-канализационного хозяйства руководствуются Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации города Костромы (по существующим и проектируемым выпускам в системы канализации), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.

1.7. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

1.7.1. нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации города Костромы;

1.7.2. перечень и нормативы допустимых концентраций (в дальнейшем - ДК) загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации города Костромы;

1.7.3. перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации города Костромы.

1.8. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод устанавливаются для сточных вод в зависимости от бассейна канализования и приемника сточных вод.

1.9. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонента устанавливаются с учетом характеристики бассейнов канализования.

1.10. Все абоненты являются потребителями услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации и настоящими Условиями разделены на две категории:

1.10.1. Абоненты - организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

1.10.2. Абоненты - юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации.

1.11. Бассейны канализования - приемники сточных вод абонентов являются частями систем канализации города Костромы, обеспеченные канализационными очистными сооружениями и имеющие выпуски в водные объекты.

2. Нормативные показатели общих свойств

сточных вод абонентов

2.1. С целью обеспечения режима безаварийной работы сетей и/или сооружений канализации устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города Костромы:

рН в пределах 6,5 - 8,5;

t град. С <= 40 град.;

ХПК : БПКполн. <= 1,5    ХПК  (химическое потребление кислорода)  деленное

на БПКполн. (биологическое потребление кислорода)

меньше или равняется 1,5

или ХПК : БПК5 <= 2,5.

2.2. С целью предупреждения загрязнения водных объектов нормативная кратность разбавления сточных вод абонентов, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, устанавливается не более 1:11.

3. Перечень и нормативы допустимых концентраций

загрязняющих веществ, принимаемых в системы

канализации города Костромы

3.1. Перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, учитывает:

3.1.1. загрязняющие вещества, нормируемые в составе НДС (нормативов допустимых сбросов) на выпусках очистных сооружений в водный объект;

(п. 3.1.1 в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

3.1.2. загрязняющие вещества, влияющие на режим работы сетей канализации и сооружений канализации.

3.2. Сточные воды принимаются в бассейны канализования, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций, указанных в приложении 1 к настоящим условиям.

3.3. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации города Костромы только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3.4. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.5. Сброс загрязняющих веществ, удаляемых из сточных вод на очистных сооружениях, но не указанных в перечне таблицы, допускается в концентрациях, не превышающих предельно допустимых концентраций (в дальнейшем - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного пользования.

4. Сточные воды и загрязняющие вещества, запрещенные

к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации

города Костромы

4.1. Запрещается сброс поверхностных, дренажных, поливомоечных вод с территорий абонентов в систему коммунальной канализации города Костромы.

4.2. Запрещается сброс в системы коммунальной канализации города Костромы сточных вод, не загрязненных в производственных процессах, которые могут быть использованы в повторно-оборотном водоснабжении.

4.3. Перечень веществ, запрещенных к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации города Костромы, устанавливается единым для всех видов сточных вод и всех категорий абонентов, независимо от бассейнов канализования - приемников сточных вод абонента.

4.4. В системы коммунальной канализации города Костромы запрещается сброс:

4.4.1. веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений.

4.4.2. веществ, оказывающих разрушающее действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации города Костромы, в том числе:

- кислоты;

- щелочи;

- концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- сточные воды с реакцией среды рН менее 2 или более 12;

4.4.3. веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и (или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.);

4.4.4. биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

4.4.5. веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и (или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных;

4.4.6. загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

4.4.7. радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

4.4.8. загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения.

4.5. Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

5. Порядок установления допустимых сбросов

загрязняющих веществ в сточных водах абонентов,

отводимых в системы канализации города Костромы

5.1. Проекты допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации города Костромы (в дальнейшем - ДС загрязняющих веществ), разрабатываются абонентом в соответствии с требованиями настоящих Условий по типовой форме (приложение 2 к настоящим условиям) и представляются в организацию водопроводно-канализационного хозяйства на утверждение.

5.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в десятидневный срок рассматривает представленные абонентами проекты ДС загрязняющих веществ на соответствие требованиям настоящих Условий с учетом условий фактического приема (сброса) сточных вод и загрязняющих веществ абонента (с учетом субабонентов).

5.3. Подтверждение соответствия фактических условий водоотведения на выпусках абонента в системы канализации города Костромы в части определения (уточнения) перечня загрязняющих веществ, включаемых в проект ДС загрязняющих веществ, производится абонентами на основе результатов аналитических измерений состава и свойства сточных вод (не менее 3-х на каждом выпуске), выполненных специализированной организацией (лабораторией), аккредитованной на техническую компетентность в области анализа сточных вод.

5.4. Утвержденный организацией водопроводно-канализационного хозяйства ДО загрязняющих веществ является неотъемлемой частью договора на прием сточных вод и загрязняющих веществ в коммунальную канализацию, заключенного между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Приложение 1

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Костромы

Перечень

и допустимая концентрация загрязняющих веществ,

принимаемых в бассейны канализования города Костромы

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

┌──────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│  N   │ Перечень загрязняющих веществ │     ДК загрязняющих веществ     │

│ п/п  │                               ├──────────────┬──────────────────┤

│      │                               │     КОСК     │       ВОСК       │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  1   │Взвешенные вещества            │     220      │       370        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  2   │БПК полное                     │     180      │       200        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  3   │ХПК                            │     270      │       300        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  4   │Жиры                           │      40      │        40        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  5   │Ионы аммония                   │      16      │        18        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  6   │Хлориды                        │      61      │        51        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  7   │Сульфаты                       │      73      │        76        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  8   │Нефтепродукты                  │     2,2      │       0,3        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  9   │СПАВ (анионные)                │     0,4      │       0,5        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  10  │Железо общее                   │     0,8      │       0,7        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  11  │Медь                           │     0,02     │       0,01       │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  12  │Цинк                           │     0,1      │       0,1        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  13  │    +3                         │  Отсутствие  │    Отсутствие    │

│      │Хром                           │              │                  │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  14  │     +6                        │  Отсутствие  │    Отсутствие    │

│      │Хром                           │              │                  │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  15  │Кадмий                         │     0,01     │       0,01       │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  16  │Фосфор фосфатный               │     2,5      │       2,6        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  17  │Формальдегид                   │     0,1      │       0,1        │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  18  │Метанол                        │  Отсутствие  │    Отсутствие    │

├──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤

│  19  │Сульфиды                       │  Отсутствие  │    Отсутствие    │

└──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

Приложение 2

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Костромы

Утверждаю

__________________________

(должность уполномоченного

лица организации

водопроводно-канализацонного

хозяйства)

__________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ДС)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,

ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ

АБОНЕНТ: _____________________________________________________________________

(наименование абонента)

______________________________________________________________________________

(адрес)

Договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод  и  загрязняющих

веществ в коммунальную канализацию с _________________________________________

(организация

______________________________________________________________________________

водопроводно-канализационного хозяйства)

от _____ N ______

Категория абонента: ___________________________________

(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия:

Начало - ___________________________________

Окончание - ________________________________

1. Основания для установления ДС

1.1. Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Костромы, утвержденные постановлением Главы администрации от ___________ N ________.

1.2. Водохозяйственный  баланс  по  существующему  положению  (или паспорт

водного хозяйства), согласованный с __________________________________________

(организация водопроводно-канализационного

______________________________________________________________________________

хозяйства)

от __________

1.3. Схема внутриплощадочных сетей канализации абонента и выпусков абонента, присоединенных к системе канализации (представляется при отсутствии паспорта водного хозяйства).

1.4. Акт разграничения ответственности между абонентом и _________________

______________________________________________________________________________

(организация водопроводно-канализационного хозяйства)

2. Исходные данные для ДС

Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах абонента (с учетом субабонентов), приведены абонентом в таблице 1.

Таблица 1

| N выпуска абонента | Месторасположение выпуска | Наименование субабонента | Бассейн канализования | Перечень загрязняющих веществ (с учетом субабонентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

3. Нормативы качества сточных вод абонента, принимаемых

в системы канализации Костромы

3.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов):

- рН - в пределах 6,5 - 9,0;

- температура <= 40 град. С;

- ХПК : БПКполн. <= 1,5 или ХПК : БПК5 <= 2,5;

- кратность разбавления сточных вод, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11.

3.2. Перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентом (с учетом субабонентов), устанавливается в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы ДК загрязняющих веществ, мг/куб. дм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Выпуск N 1 |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |
| m |  |  |
| Выпуск N n |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |
| m |  |  |

Примечания:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы 2, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного пользования.

Настоящий ДС является неотъемлемой частью договора на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации абонента от "___"________ N __________.

От Абонента:

Руководитель

_________ ____________________

(подпись)     (Ф.И.О.)

М.П.