Документ предоставлен КонсультантПлюс

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2008 г. N 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ

КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341, от 03.06.2015 N 1294, от 28.06.2018 N 1411)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и постановлением администрации Костромской области от 2 октября 2017 года N 359-а "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области", руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 28.06.2018 N 1411)

1. Утвердить Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Костромы от 09.04.1997 N 1139 "Об утверждении "Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Костромы".

2.2. постановление Администрации города Костромы от 14.09.1998 N 3406 "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых предприятиями и организациями в системы канализации г. Костромы".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костромы

И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА

# Приложение

к постановлению

Главы города Костромы

от 20.02.2008 N 256

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ,

ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341, от 03.06.2015 N 1294, от 28.06.2018 N 1411)

## 1. Общая часть

1.1. Настоящие Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы (в дальнейшем - Условия), разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", постановлением администрации Костромской области от 2 октября 2017 года N 359-а "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Костромской области" и устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов (в дальнейшем - сточных вод абонентов), принимаемых в системы канализации организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

(в ред. постановлений Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294, от 28.06.2018 N 1411)

1.2. Условия устанавливают нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города Костромы, в целях предупреждения загрязнения водных объектов.

(п. 1.2 в ред. постановления Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294)

1.3. Настоящие Условия определены исходя из нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ на выпусках очистных сооружений систем канализации в Горьковское водохранилище, разрешенных и утвержденных Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Костромской области с учетом фактической или нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ для очистных сооружений биологической очистки.

(в ред. постановления Администрации города Костромы от 02.03.2012 N 341)

1.4. Условия являются обязательными для всех абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации города Костромы.

1.5. Под загрязняющими веществами подразумеваются органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях выше нормируемых делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и/или приводит к загрязнению окружающей среды.

1.6. Организации водопроводно-канализационного хозяйства руководствуются Условиями при утверждении абонентам допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых в системы канализации города Костромы (по существующим и проектируемым выпускам в системы канализации), а также при осуществлении контроля качества (состава и свойств) сточных вод абонентов.

1.7. Условия определяют нормативы водоотведения по качеству сточных вод абонентов и содержат:

1.7.1. нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации города Костромы;

1.7.2. перечень и нормативы допустимых концентраций (в дальнейшем - ДК) загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации города Костромы;

1.7.3. перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации города Костромы.

1.8. Нормативные показатели (в дальнейшем - НП) общих свойств сточных вод устанавливаются для сточных вод в зависимости от бассейна канализования и приемника сточных вод.

1.9. Нормативы ДК загрязняющих веществ для сточных вод абонента устанавливаются с учетом характеристики бассейнов канализования.

1.10. Все абоненты являются потребителями услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации и настоящими Условиями разделены на две категории:

1.10.1. Абоненты - организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

1.10.2. Абоненты - юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации.

1.11. Бассейны канализования - приемники сточных вод абонентов являются частями систем канализации города Костромы, обеспеченные канализационными очистными сооружениями и имеющие выпуски в водные объекты.

## 2. Нормативные показатели общих свойств

сточных вод абонентов

2.1. С целью предупреждения загрязнения водных объектов города Костромы устанавливаются:

2.1.1. нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города Костромы:

pH в пределах 6,5-8,5;

t град. C <= 40 град.;

ХПК / БПКполн. <= 1,5      ХПК (химическое потребление кислорода),

деленное на БПКполн. (биологическое

потребление кислорода), меньше

или равняется 1,5

или ХПК / БПК5 <= 2,5;

2.1.2. нормативная кратность разбавления сточных вод абонентов, принимаемых в системы канализации города Костромы, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, устанавливается не более 1:11.

(п. 2.1 в ред. постановления Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294)

2.2. Утратил силу. - Постановление Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294.

## 3. Перечень и нормативы допустимых концентраций

загрязняющих веществ, принимаемых в системы

канализации города Костромы

3.1. Перечень загрязняющих веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых концентраций в сточных водах абонентов, учитывает загрязняющие вещества, нормируемые в составе НДС (нормативов допустимых сбросов) на выпусках очистных сооружений в водный объект.

(п. 3.1 в ред. постановления Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294)

3.2. Сточные воды принимаются в бассейны канализования, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций, указанных в приложении 1 к настоящим условиям.

3.3. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации города Костромы только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3.4. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.5. Сброс загрязняющих веществ, удаляемых из сточных вод на очистных сооружениях, но не указанных в перечне таблицы, допускается в концентрациях, не превышающих предельно допустимых концентраций (в дальнейшем - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного пользования.

## 4. Сточные воды и загрязняющие вещества, запрещенные

к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации

города Костромы

4.1. Запрещается сброс поверхностных, дренажных, поливомоечных вод с территорий абонентов в систему коммунальной канализации города Костромы.

4.2. Запрещается сброс в системы коммунальной канализации города Костромы сточных вод, не загрязненных в производственных процессах, которые могут быть использованы в повторно-оборотном водоснабжении.

4.3. Перечень веществ, запрещенных к приему (сбросу) в системы коммунальной канализации города Костромы, устанавливается единым для всех видов сточных вод и всех категорий абонентов, независимо от бассейнов канализования - приемников сточных вод абонента.

4.4. В системы коммунальной канализации города Костромы запрещается сброс:

4.4.1. веществ и материалов, определяемых визуально и способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: нерастворимые жиры, мазут, масла, смолы, краска, окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокно, каныга, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы и шламы от локальных очистных сооружений.

4.4.2. веществ, оказывающих разрушающее действие на материалы трубопроводов, оборудования и других сооружений систем коммунальной канализации города Костромы, в том числе:

- кислоты;

- щелочи;

- концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные электролиты;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей установленный нормативный показатель общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- сточные воды с реакцией среды pH менее 2 или более 12;

4.4.3. веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и (или) токсичные и (или) горючие газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.), а также органические растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и т.п.);

4.4.4. биологически жестких поверхностно-активных веществ (ПАВ);

4.4.5. веществ, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод, обладают повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организмах, обладающих отдаленными биологическими эффектами и (или) образующих опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных;

4.4.6. загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

4.4.7. радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

4.4.8. загрязняющих веществ, для которых не установлены ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения.

4.5. Запрещается сбрасывать в системы коммунальной канализации без обеззараживания сточные воды инфекционных больниц и других учреждений, сточные воды которых содержат микроорганизмы или вирусы - возбудители инфекционных заболеваний.

## 5. Порядок установления допустимых сбросов

загрязняющих веществ в сточных водах абонентов,

отводимых в системы канализации города Костромы

Утратил силу. - Постановление Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294.

## Приложение 1

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Костромы

ПЕРЕЧЕНЬ

И ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,

ПРИНИМАЕМЫХ В БАССЕЙНЫ КАНАЛИЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации города Костромы от 28.06.2018 N 1411)

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | ДК загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОСК | ВОСК |
| 1 | Взвешенные вещества | 200 | 300 |
| 2 | БПК полное | 170 | 130 |
| 3 | ХПК | 260 | 200 |
| 4 | Жиры | 50 | 50 |
| 5 | Ионы аммония | 9 | 18 |
| 6 | Хлориды | 77 | 86 |
| 7 | Сульфаты | 89 | 100 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,8 | 0,5 |
| 9 | СПАВ (анионные) | 0,4 | 0,5 |
| 10 | Железо общее | 0,8 | 0,7 |
| 11 | Медь | 0,01 | 0,02 |
| 12 | Цинк | 0,1 | 0,1 |
| 13 | Хром+3 | Отсутствие | Отсутствие |
| 14 | Хром+6 | Отсутствие | Отсутствие |
| 15 | Кадмий | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Фосфор фосфатный | 2,1 | 3,4 |
| 17 | Формальдегид | 0,1 | 0,2 |
| 18 | Метанол | Отсутствие | Отсутствие |
| 19 | Сульфиды | Отсутствие | Отсутствие |

## Приложение 2

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Костромы

ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ДС)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТА,

ОТВОДИМЫХ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Утратило силу. - Постановление Администрации города Костромы от 03.06.2015 N 1294.